## Slide 1
要求仕様デジタル化による開発プロセス改革
ExcelからYAMLへ ― AIが理解できる要求仕様が拓く、品質と開発効率の刷新
組み込みファームウェア開発チーム

## Slide 2
現状の開発プロセス
ウォーターフォール型 + 度重なる仕様変更
要求仕様 (Excel/Word)
基本設計
機能設計
Coding
単体テスト (CT)
組込みテスト (IT)
システム テスト(ST)
仕様変更 → 設計手戻り(繰り返し発生)
● 基本的にはウォーターフォールモデルだが、開発途中で仕様変更が発生し、設計変更を何度も繰り返している
● 上流の「要求仕様」が Excel / Word というアナログ媒体であることが、この繰り返しのたびに問題を増幅させている
要求仕様デジタル化プロジェクト
2

## Slide 3
現状の3つの課題(1/2)
アナログな要求仕様が引き起こす問題
1
変更点の見落とし
● 変更点はExcel/Wordを目視で比較するしかなく、確認は担当者の注意力に依存する
● セルの色付けやコメントに頼った運用では、更新漏れ・見落としが構造的に発生する
2
影響範囲の見極めが困難
● 要求と設計・テストの対応関係が文書として構造化されていないため、変更がどこに波及するか人手で追うしかない
● 結果として、リグレッションテストで確認すべき項目が漏れ、デグレードが本番間際・出荷後に発覚するリスクが残る
要求仕様デジタル化プロジェクト
3

## Slide 4
現状の3つの課題(2/2)
小手先修正の連鎖がソースを複雑化させる
3
納期優先の小手先修正が繰り返される
● 納期が迫ると、根本原因に手を入れる時間が取れず、局所的なパッチで対応してしまう
● この対応が積み重なることで、ソースコードの構造が徐々に複雑化し、次の変更コストがさらに上がる
納期のプレッシャー
小手先の修正
コードの複雑化
変更コストの増大
この3つの課題はいずれも、要求仕様が「機械可読でない」ことに起因している。 → 上流の要求仕様そのものをデジタル化し、変更・影響範囲・品質を機械的に扱える形にすることが、根本解決の出発点となる。
要求仕様デジタル化プロジェクト
4

## Slide 5
目指す姿:要求仕様を起点とした自動化パイプライン
要求仕様 (YAML)
Git 差分検出
設計項目 自動生成
CT/IT 項目自動生成
インシデント 管理へ自動登録
版数管理・差分・自動生成をすべて機械的に処理
● 要求仕様をYAML(構造化テキスト)で記述し、Gitでバージョン管理する
● 変更はGit差分として機械的に検出でき、影響範囲の特定を人手に頼らない
● 差分から設計項目・CT/ITのテストケースを自動生成し、レビューとテスト双方の抜け漏れを防ぐ
● 検出した課題や不整合はインシデント管理(バックログ等)へ自動登録し、対応漏れを防止する
要求仕様デジタル化プロジェクト
5

## Slide 6
Before / After
何が変わり、何が変わらないか
項目 | Before(現状) | After(YAML化後)
要求仕様の記述 | Excel / Word | YAML(構造化テキスト)
変更点の検出 | 目視での比較 | Git差分による機械的検出
影響範囲の特定 | 人手による調査 | 要求ID紐付けによる自動トレース
設計・テスト項目 | 都度手作業で作成 | 差分から自動生成
版数管理 | ファイル名・フォルダ運用 | Gitによる正式な版数管理
設計の考え方・レビュー観点 | 変わらない | 変わらない
変わるのは「記述の形式」。設計スキルやレビューの目的は今まで通り活きる。
要求仕様デジタル化プロジェクト
6

## Slide 7
YAMLってどんなもの?
テキストで書ける、人にもAIにも読みやすいデータ形式
● YAML(YAML Ain't Markup Language)は、構造化データをテキストで表現するための記述形式
● 「キー: 値」の組でデータを表し、字下げ(インデント)で階層構造を表現する
● リスト(繰り返し項目)は行頭の「-」で表す
● タブ文字は使えず、同じ階層は必ず同じ数の半角スペースで揃える
● 拡張子は .yaml または .yml
● Docker Compose・Kubernetes・GitHub Actionsなど、多くの開発ツールの設定ファイルとして既に広く使われている
# センサー設定の例
sensor:
name: TempSensor01
type: I2C
address: 0x48
sampling_rate_ms: 100
channels:
- id: 0
unit: degC
- id: 1
unit: percentRH
← インデントと「-」だけで、階層とリストを表現できる
要求仕様デジタル化プロジェクト
7

## Slide 8
Excelの表と何が違うのか
見た目は違うが、伝えている情報は同じ
Excel(現状)
項番 | 状態 | イベント | 遷移先
1 | IDLE | Start押下 | RUNNING
2 | RUNNING | 異常検知 | ERROR
見た目は整っているが、セル結合・自由記述・表記ゆれによりプログラムからは正確に読み取れない
YAML(After)
state_machine:
- state: IDLE
on: {event: START, next: RUNNING}
- state: RUNNING
on: {event: ERROR_DETECTED, next: ERROR}
同じ内容を、キーと値の組で厳密に表現。表記ゆれが起きず、プログラム(AI含む)が確実に解析できる
要求仕様デジタル化プロジェクト
8

## Slide 9
まずは触ってみる:参考リソース
初めてでも読める入門コンテンツ
YAML入門(初心者向け)
● 【初心者】YAML入門 (Qiita) - qiita.com/mackeyTA/items/7dd9282ae7c0599495a6
● YAML入門:設定ファイルでよく見る「読みやすい」書き方 (Zenn) - zenn.dev/acntechjp/articles/a39e710de5d744
● YAML入門:サンプルから学べる初心者向けガイド (CircleCI公式ブログ) - circleci.com/blog/what-is-yaml-a-beginner-s-guide/
組み込み分野での実例
● Devicetree versus Kconfig (Zephyr RTOS 公式ドキュメント) - docs.zephyrproject.org/latest/build/dts/dt-vs-kconfig.html
● 組み込みOSであるZephyrは、ハードウェア記述(devicetree)をYAML bindingsで管理しており、実際の量産組み込み開発でのYAML活用例として参考になる
まずは既存のYAMLファイル(CI設定など)を眺めてみるだけでも感覚がつかめる。難しい構文を覚える前に「読む」ことから始めればよい。
要求仕様デジタル化プロジェクト
9

## Slide 10
要求記述手法の全体マップ
目的に応じて9つの手法を使い分ける
手法 | 主な目的
判断表(デシジョンテーブル) | 条件の組み合わせと動作を漏れなく整理
EARS | 自然文の要求を曖昧さのない定型構文で記述
正規化テーブル | パラメータ・データ項目を単一の真実源として管理
シーケンス表 | 処理・メッセージのやり取りの順序を記述
状態遷移表 | 状態とイベントによる振る舞いの変化を記述
タイミングチャート | 割込み・周期処理などハードウェアのタイミング関係を記述
I/Oマップ/レジスタ定義表 | ピン配置・レジスタビット割付を管理し、コード生成につなげる
Given-When-Then | テスト観点で要求を記述し、CT/ITケースへ橋渡しする
トレーサビリティマトリクス | 要求⇔設計⇔テストの対応関係を管理し、影響範囲を追跡
要求仕様デジタル化プロジェクト
10

## Slide 11
① 判断表(デシジョンテーブル)
条件の組み合わせと動作を漏れなく整理する
● 複数の条件が絡む判定ロジックを、条件×動作のマトリクスで網羅的に整理する手法
● 「組み合わせの漏れ」を防げるため、複雑な起動条件・異常判定ロジックとの相性が良い
● YAMLでは conditions と rules のリストとして表現し、条件の組み合わせパターンを列挙する
YAML記述例
decision_table:
name: モータ起動判定
conditions:
- door_closed
- battery_ok
- start_button
rules:
- when: [true, true, true]
action: MOTOR_START
- when: [false, true, true]
action: MOTOR_STOP
- when: [true, false, true]
action: MOTOR_STOP
要求仕様デジタル化プロジェクト
11

## Slide 12
② EARS
曖昧さのない定型構文で要求を書く
● Easy Approach to Requirements Syntax の略。自然文の要求を定型パターンに当てはめて記述する手法
● 「WHEN〜SHALL」「IF〜THEN SHALL」のように主語・条件・義務を明確化し、解釈のブレをなくす
● Event-driven / State-driven / Unwanted behavior 等のパターンをYAMLの pattern 属性で明示する
YAML記述例
requirements:
- id: REQ-101
pattern: event-driven
text: >
WHEN the start button is
pressed, the system SHALL
start the motor within 100ms
- id: REQ-102
pattern: unwanted-behavior
text: >
IF battery voltage < 3.0V,
THEN the system SHALL enter
safe mode
要求仕様デジタル化プロジェクト
12

## Slide 13
③ 正規化テーブル
パラメータを単一の真実源(Single Source of Truth)で管理
● 定数・パラメータ・データ項目を一箇所で一意に定義し、重複や表記ゆれを排除する
● 同じ値がExcelの複数シートに散在する状態を解消し、変更時の修正漏れを防ぐ
● 設計書・コード双方から同じ定義を参照できるため、値のズレによる不具合を根本から防止できる
YAML記述例
parameters:
- id: P001
name: MAX_MOTOR_SPEED
unit: rpm
value: 3000
range: [0, 5000]
- id: P002
name: SAMPLING_RATE_HZ
unit: Hz
value: 100
range: [10, 1000]
要求仕様デジタル化プロジェクト
13

## Slide 14
④ シーケンス表
処理・メッセージのやり取りの順序を記述する
● モジュール間・タスク間でやり取りされる処理やメッセージの順序を時系列に整理する
● 起動シーケンスや異常時のフェイルセーフ処理など、順序が重要な処理の記述に適する
● YAMLでは steps のリストとして、from / to / message を順に並べて表現する
YAML記述例
sequence:
name: 起動シーケンス
steps:
- step: 1
from: MainTask
to: MotorDriver
message: INIT
- step: 2
from: MotorDriver
to: MainTask
message: INIT_DONE
- step: 3
from: MainTask
to: MotorDriver
message: START
要求仕様デジタル化プロジェクト
14

## Slide 15
⑤ 状態遷移表
状態とイベントによる振る舞いの変化を記述する
● 組み込み制御の中核となる「状態×イベント→遷移先」の対応関係を網羅的に整理する
● モータ制御・通信プロトコルなど、状態を持つ制御ロジックのほぼすべてに適用できる
● YAMLでは states と transitions のリストで、from / event / to を明示する
YAML記述例
state_machine:
name: MotorControl
states: [IDLE, RUNNING, ERROR]
transitions:
- from: IDLE
event: START
to: RUNNING
- from: RUNNING
event: FAULT_DETECTED
to: ERROR
- from: ERROR
event: RESET
to: IDLE
要求仕様デジタル化プロジェクト
15

## Slide 16
⑥ タイミングチャート
割込み・周期処理などハードウェアのタイミングを記述する
● 組み込み特有の要求記述。信号の変化タイミングや周期処理の時間関係を数値で厳密に表す
● 状態遷移表だけでは表現しきれない「いつ・どれだけの時間で」という制約を補完する
● YAMLでは signal ごとに period や events(時刻とレベル)のリストとして記述する
YAML記述例
timing:
signal: PWM_OUT
period_us: 1000
events:
- t_us: 0
level: HIGH
- t_us: 300
level: LOW
constraints:
- name: min_pulse_width
value_us: 50
要求仕様デジタル化プロジェクト
16

## Slide 17
⑦ I/Oマップ / レジスタ定義表
ピン配置・レジスタビット割付を管理する
● 組み込み特有の要求記述。ピン配置やレジスタのビット割付をYAMLで一元管理する
● この定義から、Cヘッダファイルやconfigコードを自動生成でき、手打ち転記によるミスを撲滅できる
● ハードウェア変更時も、この1ファイルを直せば設計・コードへ機械的に反映できる
YAML記述例
io_map:
pins:
- pin: PA0
function: PWM_OUT
direction: OUTPUT
registers:
- name: TIMER1_CTRL
address: 0x4000_0000
bits:
- bit: 3
name: TIMER1_EN
access: RW
要求仕様デジタル化プロジェクト
17

## Slide 18
⑧ Given-When-Then
テスト観点で要求を記述し、CT/ITへ橋渡しする
● 振る舞い駆動開発(BDD)で使われる記法。前提(Given)・操作(When)・結果(Then)で要求を記述する
● EARSで書いた要求を、そのままテストシナリオの形に変換しやすいのが特長
● この構造は単体テスト(CT)・組込みテスト(IT)のテストケース自動生成の入力として直接利用できる
YAML記述例
scenario:
id: TC-201
req_id: REQ-101
given: >
モータが停止している
when: >
Startボタンが押される
then: >
100ms以内にモータが
回転を始める
要求仕様デジタル化プロジェクト
18

## Slide 19
⑨ トレーサビリティマトリクス
要求⇔設計⇔テストの対応関係を管理する
● 各要求がどの設計・どのテストケースに対応するかを機械可読な形で紐付ける
● 「影響範囲の見極めが難しい」という現状課題(課題②)に最も直接的に効く手法
● 要求が変更されると、紐付いた設計・テストIDを自動的にリストアップでき、対応漏れを防止できる
YAML記述例
traceability:
- req_id: REQ-101
design_id: DES-045
code_ref: motor_ctrl.c#L120
test_ids:
- CT-301
- IT-118
- req_id: REQ-102
design_id: DES-046
test_ids:
- CT-302
要求仕様デジタル化プロジェクト
19

## Slide 20
レビュー時の逆変換デモ(1)
YAML → 状態遷移図を自動生成
書くのは:YAML
state_machine:
name: MotorControl
states: [IDLE, RUNNING, ERROR]
transitions:
- from: IDLE
event: START
to: RUNNING
- from: RUNNING
event: FAULT_DETECTED
to: ERROR
- from: ERROR
event: RESET
to: IDLE
レビュー時に見るのは:自動生成された状態遷移図
IDLE
RUNNING
ERROR
START
FAULT_DETECTED
RESET
記述はYAML、確認は従来通りの状態遷移図。レビュー担当者はツールの出す図を見るだけでよく、YAMLの読み書きスキルを必須としない。
要求仕様デジタル化プロジェクト
20

## Slide 21
レビュー時の逆変換デモ(2)
YAML → 判断表(表形式)を自動生成
書くのは:YAML
decision_table:
name: モータ起動判定
conditions:
- door_closed
- battery_ok
- start_button
rules:
- when: [true, true, true]
action: MOTOR_START
- when: [false, true, true]
action: MOTOR_STOP
- when: [true, false, true]
action: MOTOR_STOP
レビュー時に見るのは:自動生成された判断表
door_closed | battery_ok | start_button | action
TRUE | TRUE | TRUE | MOTOR_START
FALSE | TRUE | TRUE | MOTOR_STOP
TRUE | FALSE | TRUE | MOTOR_STOP
見慣れた判断表の形式で確認できるため、これまでExcelでレビューしてきたメンバーもそのまま移行できる。
要求仕様デジタル化プロジェクト
21

## Slide 22
レビュー時の逆変換デモ(3)
YAML → タイミングチャートを自動生成
書くのは:YAML
timing:
signal: PWM_OUT
period_us: 1000
events:
- t_us: 0
level: HIGH
- t_us: 300
level: LOW
constraints:
- name: min_pulse_width
value_us: 50
レビュー時に見るのは:自動生成された波形図
300us (HIGH)
700us (LOW)
period_us = 1000 (周期1ms)
ハードウェアタイミングの制約も波形として可視化され、口頭説明に頼らず正確にレビューできる。
要求仕様デジタル化プロジェクト
22

## Slide 23
デジタル化がもたらすメリット(1/2)
版数管理・差分・自動生成の基本メリット
✓
Gitによる正しい版数管理
誰が・いつ・何を変更したかが履歴として残り、レビューと復元が確実になる
✓
正確な要求の差分抽出
Git diffにより変更点を機械的に特定でき、目視確認の見落としを排除する
✓
設計・テスト項目の自動生成
差分から影響を受ける設計項目・テストケースを自動リストアップできる
✓
インシデント管理への自動登録
検出した不整合や要対応項目をバックログ等へ自動起票し、対応漏れを防ぐ
要求仕様デジタル化プロジェクト
23

## Slide 24
デジタル化がもたらすメリット(2/2)
組み込み開発ならではの追加メリット
✓
コードの自動生成
I/Oマップ・状態遷移表からCヘッダやconfigコードを自動生成し、手打ち転記のミスを撲滅する
✓
スキーマによる妥当性検証
JSON Schema等で必須項目漏れ・型不整合を機械的にチェックし、不備を作成時点で検出する
✓
AIによる矛盾・抜け漏れ検出
要求間の矛盾や記載漏れをAIが機械的に検出し、レビュー負荷を下げつつ精度を上げる
✓
CI連携による一気通貫の自動化
要求変更 → 影響設計/テストのリストアップ → レビュー依頼までを自動パイプライン化できる
✓
製品ファミリー間での差分再利用
派生機種開発において、共通要求と差分要求を明確に分離・再利用できる
要求仕様デジタル化プロジェクト
24

## Slide 25
よくある不安への回答(1/3)
「今までのやり方が否定される」わけではない
Q
今まで培ってきた設計スキルは無駄になるのでは?
A
ならない。判断表・状態遷移・シーケンスといった設計の考え方そのものは変わらない。変わるのは、それを書き留める記法だけ。
Q
YAMLを書くのはプログラミングみたいで難しいのでは?
A
プログラミング言語ではない。「項目名: 値」を字下げして並べるだけで、Excelの表を作る感覚に近い。テンプレートも用意する。
要求仕様デジタル化プロジェクト
25

## Slide 26
よくある不安への回答(2/3)
レビューの進め方は変わらない
Q
レビューのやり方が大きく変わってしまうのでは?
A
変わらない。逆変換ツールにより、これまで通り状態遷移図・判断表・タイミングチャートを見てレビューできる。
Q
全部を一気にYAMLへ置き換えるのか?
A
本資料では置き換えの是非と考え方の共有が目的。対象範囲・進め方は別途チームで検討する。
要求仕様デジタル化プロジェクト
26

## Slide 27
よくある不安への回答(3/3)
運用・移行の実務面について
Q
ツールの導入・運用コストがかかるのでは?
A
既存のGit環境や汎用エディタで始められ、追加コストは小さく抑えられる想定。詳細は別途整理する。
Q
既存のExcel資産はどうなるのか?
A
既存資産は参照用として残しつつ、対象を絞って段階的にYAML化する。移行方法は別途検討する。
要求仕様デジタル化プロジェクト
27

## Slide 28
まとめ
現状の課題 | YAML化による対応
① 変更点の見落とし | Git差分による機械的な変更検出
② 影響範囲の見極めが困難 | トレーサビリティマトリクスによる自動追跡
③ 小手先修正の繰り返し | 構造化された要求から設計・テストを自動生成し、根本対応の土台を作る
変えるのは「記述の形式」だけ。判断表・状態遷移・シーケンスという設計の考え方、 レビューで確認する図や表は、これまでと同じものを使い続けられる。
まずは対象範囲を絞った試行から始め、効果を確認しながら適用範囲を広げていく。 次のステップについて、皆さんのご意見をお聞かせください。